ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

w sprawie wykonania zadania p.n.: „Zakup i dostawa kompletnej linii do produkcji folii LDPE/LLDPE”

§ 1.

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania .: „Zakup i dostawa kompletnej linii do produkcji folii LDPE/LLDPE”

2. Szczegółowy zakres  przedstawiają stanowiące integralną część umowy:

1) oferta nr z dnia.......

2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia

§ 2.

1. Dostawa kompletnej linii do produkcji folii LDPE/LLDPE zostanie dokonana w terminie do 29.12. 2014r., dostawa dokonana po 31-12-2014r. nie zostanie przyjęta, a wszelkie wynikające z tego koszty ponosi Wykonawca.

2. Odbiór kompletnej linii do produkcji folii LDPE/LLDPE odbędzie się na terenie Zamawiającego.

3. Odbioru kompletnej linii do produkcji folii LDPE/LLDPE dokona komisja, w skład której wejdą osoby wskazane przez

Zamawiającego.

4. Podstawę odbioru kompletnej linii do produkcji folii LDPE/LLDPE stanowi protokół odbioru.

5. Za dzień odbioru kompletnej linii do produkcji folii LDPE/LLDPE uważa się datę podpisania przez osoby o których mowa w ust. 3 protokołu odbioru kompletnej linii do produkcji folii LDPE/LLDPE.

6. W przypadku gdy Wykonawca dostarczy wadliwy przedmiot umowy lub nieodpowiadający wymogom określonym w  § 1 ust 2 pkt, Zamawiający odmówi podpisania protokołu odbioru do czasu dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy spełniającego warunki określone w n/n umowie. Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyć Zamawiającemu wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotu umowy.

§ 3.

1.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za dostarczenie kompletnej linii do produkcji folii LDPE/LLDPE kwotę: ........ zł brutto (słownie:

2. Zamawiający dokona zapłaty kwoty brutto za dostarczenie linii do produkcji folii LDPE/LLDPE na podstawie faktury VAT w terminie do 31-12-2014 r.

4. Zapłata nastąpi w formie przelewu na wskazane konto przez Wykonawcę.

§ 4.

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nieterminowe dostawy przedmiotu umowy w wysokości 0,5%, liczony od wartości umowy określonej w § 3 ust.1 za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia.

2. W przypadku zwłoki w płatności zobowiązań Zamawiającego, wynikających z § 3 niniejszej umowy – zobowiązuje się on zapłacić Wykonawcy odsetki za okres zwłoki od zaległej kwoty, w wysokości ustawowo obowiązującej.

3. Strony ustalają, że niedotrzymanie terminu dostawy przedmiotu umowy o okres dłuższy niż pięć dni, skutkuje rozwiązaniem umowy bez konsekwencji finansowo-prawnych dla Zamawiającego.

§ 5.

- Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy:

- gwarancja na kompletną linię do produkcji folii LDPE/LLDPE – 12 miesięcy

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego wykonania napraw elementów, które uległy niezawinionemu przez Zamawiającego uszkodzeniu.

W trakcie eksploatacji kompletnej linii do produkcji folii LDPE/LLDPE będzie korzystał z bezpłatnych napraw ewentualnych uszkodzeń gwarancyjnych przez 12 miesiące.

- W przypadku 3-krotnej awarii któregokolwiek elementu przedmiotu umowy, nie wynikającej z winy Zamawiającego w ciągu okresu gwarancyjnego, nastąpi wymiana na fabrycznie nowy element z przedłużeniem jego okresu gwarancji.

§ 6.

1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu.

3. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

4. W przypadku zaistnienia sporu strony zobowiązują się przekazać sprawy do sądu miejscowo właściwego dla Zamawiającego.

5.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Spis załączników:

Załącznik nr 1 – kompletna linia do produkcji folii LDPE/LLDPE

| Kupujący |  | Sprzedawca |
| --- | --- | --- |

SPECYFIKACJA WYTŁACZARKI DO PRODUKCJI FOLII LDPE/LLDPE

Produkcja folii metodą wydmuchu rękawa pionowo do góry

| przeznaczenie | LDPE/LLDPE |
| --- | --- |
| szerokość rękawa | 200-950 mm bez zakładek 200-1100 z zakładkami |
| grubość rękawa | LDPE 300-500 mikronów ( 0,3-0,5 mm ) |
| wydajność robocza | 37-60 kg/h |
| WYTŁACZARKA |  |
| typ wytłaczarki | nisko posadowiona z chłodzeniem w zasypie |
| typ przekładni | dwustopniowa z łożem oporowym ślimaka |
| ślimak | BARIEROWY DWU ZWOJNY Z KOŃCÓWKĄ ROZCIERAJĄCĄ |
| moc grzewcza | 8-10 kw |
| silnik główny | SIEMENS LUB ABB |
| ZMIENIACZ SITA | ŚWIECOWY |
| typ podgłowicowy | TYP ŚWIECOWY O ZWIĘKSZONEJ POWIERZCHNI FILTRACJI |
| strefa grzewcza | 1 strefa |
| moc grzewcza | do 2 kw |
| GŁOWICA | OBROTOWA 360 st |
| typ głowicy | spiralna , chromowana , OBROTOWA |
| średnica ustnika | 160-200 mm |
| moc grzewcza | Do 6 kw |
| strefy grzewcze | 2 strefy ustnik i korpus |
| typ pierścienia chłodzącego | dwuszczelinowy ( dual lip ) obrotowy |
| Wentylator chłodzenia folii | Typ wysokociśnieniowy sterowanie falownikiem |
| ODCIĄG GÓRNY |  |
| szerokość wałów | Min 1000 mm |
| zamykanie wałów | pneumatyczne |
| napęd odciągu | SIEMENS lub ABB sterowany falownikiem |
| prędkość pracy | 1-90 m/min |
| NAWIJARKA |  |
| Typ dwu ramienna | Zmiana rolki manualna rozcinanie na taśmę + brzegowanie |
| szerokość wałów | Min 1000 mm |
| napęd nawijarki | SIEMENS lub ABB sterowany falownikiem |
| max. średnica bobiny | 500 mm taśma / 700 mm rękaw |
| całkowita moc zainstalowana | Maksymalnie 45 kw |
| wymiary linii ograniczenia | Maksymalna wysokość/szerokość/długość do 5000/2000/5000 mm |
| waga linii | Max 2000 kg |

WYMAGANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA I FUNKCJONALNOŚCI :

- kontrola naprężenia folii oddzielnie na każde ramie nawijarki

- wałek bananowy na nawijarce szt 2

- komputer PLC z ekranem dotykowym kolor z wizualizacją maszyny min 7"

- historia pracy maszyny do 30 dni wstecz

- historia awarii maszyny do 30 dni wstecz

- impulsowe sterowanie grzałkami

- gryfy pneumatyczne na nawijarce 76 mm, 50 mm

- licznik długości folii

- ślimak i cylinder wykonanie bimetaliczne

- automat kontroli szerokości rękawa bezobsługowy przy pracy obrotnicy

- jonizator dwu stronny min 2 kVA

- podajnik ciśnieniowy granulatu

- silniki w normie IE2 lub IE3  ( w/g kategoryzacji NEMA )

- szafa sterownicza mocowana na stałe na wytłaczarce

- wentylator chłodzący folię mocowany na stałe na wytłaczarce

| Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- |

……………………………………….

pieczątka i podpis

UWAGA: Wszystkie nazwy przedmiotów zamówienia lub nazwy ich elementów, producenci, znaki patentowe lub ich pochodzenie użyte w niniejszej specyfikacji oraz w załącznikach do specyfikacji należy traktować jako przykładowe tzn. dopuszcza się stosowanie innych równoważnych, o nie gorszych parametrach technicznych przedmiotów zamówienia.